Информацию о загрязнении окружающей среды за прошедший период см. в файле   скачать

Показатели загрязнения атмосферы

Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примеси с ПДК.

ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Используются два показателя  качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

СИ – наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Таблица - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Низкое | СИ | 0-1 |
|  |  | НП, % | 0 |
| II | Повышенное | СИ | 2-4 |
|  |  | НП, % | 1-19 |
| III | Высокое | СИ | 5-10 |
|  |  | НП, % | 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ | >10 |
|  |  | НП, % | >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из  этих показателей.

Качество атмосферного воздуха

в гг. Ростов-на-Дону, Азов, Волгодонск, Таганрог,

Шахты и Цимлянск

Март 2018 год

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории  Ростовской области осуществляется ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» в 6 городах на 14 стационарных постах государственной сети наблюдений ежедневно 2-3 раза в сутки. Измеряются концентрации пыли, диоксида серы, оксидов азота, оксида углерода, бенз(а)пирена и других загрязняющих веществ.

В г. Ростове-на-Дону наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на 7 стационарных постах, в Азове и Волгодонске  – на 2, в Таганроге, Шахтах и Цимлянске – на 1.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В марте 2018 года в г. Ростове-на-Дону уровень загрязнения атмосферы повышенный. Он определялся значением НП равным 16,4 % и значением СИ равным 3 для фторида водорода. Наибольшие значения НП и СИ отмечены на ПНЗ № 55, расположенному на ул. Королева, 15/4. Атмосферный воздух города в марте был наиболее загрязнён взвешенными веществами, диоксидом азота и сажей.

В марте в г. Азове уровень загрязнения воздуха сохранялся повышенным и определялся значением НП равным 2,4 % для взвешенных веществ.

Уровень загрязнения воздуха в г. Волгодонске в марте сохранялся низким. По данным мониторинга превышений среднемесячных ПДК не отмечено.

В г. Таганроге уровень загрязнения атмосферного воздуха в марте оценивался как повышенный и определялся значением НП равным 4,0 % для взвешенных веществ.

По данным наблюдений в г. Шахты уровень загрязнения атмосферы в марте был повышенный. Воздух города более всего загрязнен взвешенными веществами, НП составляла      8,0 %, СИ – 4.

В г. Цимлянске по данным мониторинга в марте превышений среднемесячных ПДК не отмечено.

Случаев экстремально высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.

По данным наблюдений за радиационным фоном в марте мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» не превышала естественного радиационного фона и наблюдалась в пределах от 0,08 до 0,14 мкЗ/ч.